## Slide 1: Digitaler Bündelfunk BOS Austria Grundschulung Bezirk Ried im Innkreis
Behörden und
Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben

## Slide 2: Willkommen!
Das Team Funk vom LFK begrüßt euch herzlich zur Grundschulung Digitalfunk!
Leider können wir nicht bei euch vor Ort sein
Rückmeldungen sind über die Funktion Fragen/Antwort möglich
Pause ist eingeplant

## Slide 3: Begrüßung durch OBR Hell Jürgen

## Slide 4: Themenbereiche
Digitalfunk kurze allgemeine Info
Ablauf der Einführung
Umfang Ausstattung der Feuerwehr vom Land OÖ
Ablauf Einführung im Bezirk
Infoquelle: Wiki auf Homepage LFK!
Technik und Betrieb
Sonderbetriebsarten
Beschaffung syBOS
Einsatztaktik und Funk
Auszug aus Regelwerk (Ankauf, Betrieb, Geräteverlust, Gruppenverschleppung, Lauschen,…)

## Slide 5: Ein Funksystem für Alle!
Bisher wurde je Einsatzorganisation ein eigenes Funksystem betrieben
Künftig wird ein Funknetz für alle BOS betrieben werden
Keine Gesprächskosten!
Der folgende Text spricht selbstverständlich alle Geschlechter gleichermaßen an, zugunsten besserer Lesbarkeit wird auf Schrägstriche, Binnen I usw. verzichtet.

## Slide 6: BOS Austria in OÖ Ein Funknetz für alle BOS!
Wer sind diese BOS? (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)
alle BH`s und Gemeinden!
z.B:

## Slide 7: Umfang der Kostenübernahme vom Land OÖ im Detail
Grundausstattung aufgrund der Empfehlung des LFK!
Funkgeräte inkl. TAE2 Lizenz für die Verschlüsselung und der GPS Lizenz.
Bei Handfunkgeräten sind Akku, Antenne und ein Reiseladegerät inkludiert.
Bei Fahrzeugfunkgeräten ist ein externer Lautsprecher sowie ein Zubehör-Anschlusskabel erforderlich
Auf Gemeindeebene verbleiben letztlich die Kosten für den Ein- oder Umbau der Funkgeräte und weiteres Zubehör (KFZ-Ladehalterungen für die Handfunkgeräte, Handsprechgarnituren, KFZ-Antennen, oä.).
Informationen unter https://wiki.ooelfv.at nachlesbar

## Slide 8: Regelungen für die Zuteilung der vom Land OÖ zur Verfügung gestellten Geräte auf Basis der „Empfehlung Ausstattung Digitalfunk“ des LFK OÖ und weitere Regelungen
Aktuelle
Version
im Wiki!

## Slide 9: Digitalfunk bei Feuerwehren – Kostenübernahme durch das Land OÖ
Bewertung für die Vergabe der Geräte erfolgt mittels der GEP
  Voraussetzungen :
    Fahrzeug muss in der GEP sein, sonst keine Förderung
    Auch gefördert: Fahrzeug nicht in GEP, Bj. aber jünger als 2000
    Sollte es bei einer Gemeinde noch keine GEP gegeben haben, so wird die APV zur Vergabe der geförderten Funkgeräte herangezogen
    Genaue und jeweils aktuelle Regelungen auf der HP des LFK im Wiki Digitalfunk!

## Slide 10: Firmen, Kosten Einbau
Rahmenangebote Firmen auf dem WIKI
Vergleichen: Spesen, Anfahrtskosten beachten!
Freie Entscheidung, welche Firma genommen wird!
Termine rechtzeitig abstimmen

## Slide 11: Wiki Digitalfunk
Aktuelle Informationen
Downloads
FAQ
auf der Homepage des LFK unter „Wiki“

## Slide 12: Umstellung auf Digitalfunk in den ausgebauten Bezirken
In Abstimmung mit BFKDO und LFKDO: Termin, ab dem alle Einsätze primär auf Digitalfunk abgewickelt werden
  Im Bezirk RI werden nach ein paar Wochen alle Einsätze auf Führungsebene Digital abgewickelt – wird seitens des BFKDO bekannt gegeben
Absprachen mit Nachbarfeuerwehren, anderen BOS und Nachbarbezirken
Florian LFK und BWSt sind ab vereinbartem Zeitpunkt nur mehr per Digitalfunk erreichbar
Später Umrüstung Hochstandorte LFK auf DMO Notfunk im jeweiligen Ausbaubereich

## Slide 13: Ablauf Umstellung startet frühestens, wenn das Funknetz im Bezirk verfügbar
GEP Liste wurde an AFK und BFK übergeben, nach Kontrolle zu Feuerwehr. Nach Kontrolle und allfälligen Korrekturen ist der Umfang der geförderten Geräte abgestimmt und somit festgelegt!!!
„Expertenschulung“ für BFK, AFK, HAW, OAW,…
Ausgabe der drei Grundgeräte an die Feuerwehren durch das BFKDO
Schulung für Feuerwehren per Video-Schulung
Start Bestellfenster im syBOS: Es müssen alle geförderten Geräte bestellt werden und allfällige zusätzlich Funkgeräte für Fahrzeuge außerhalb GEP. Nachbestellungen von Funkgeräten können erst im nächsten Bestellfenster für Funkgeräte (ca. Q4 2021) berücksichtigt werden!!!!

## Slide 14: Ablauf Umstellung
LFK beschafft die bestellten Waren, Verschlüsselung und Programmierung der Funkgeräte
Kommissionierung der Bestellungen
Ausgabe der bestellten Funkgeräte
Umrüstungszeitraum
  Termine mit Firmen und Hubrettungsgeräten
Vollbetrieb im Bezirk Ried im Innkreis

## Slide 15: Ablauf Umstellung
Rückgabe falsch bestellter Artikel im Bezirk
  Gesammelte Übergabe vom BFKDO RI an das LFK
Analoggeräte abgeben, bessere Geräte werden einem guten Zweck zugeführt (Blacky: Albanien, Chalupar: Kenya, usw. )
  Achtung: Analoggeräte dürfen nicht einfach weitergegeben werden!!!
  Verkauf schwierig, Gebühren für private Nutzer! ….
  Falls zutreffend: Liste verbleibender Analog-Funkgeräte in syBOS führen!

## Slide 16: Zeitplan
Gelb = Termine für Feuerwehren
Alle Termine sind vorbehaltlich und können sich jederzeit aufgrund von Lieferschwierigkeiten mit Lieferanten, einer sich ändernden Covid-19 Lage, usw. ändern

## Slide 17: Ausgabe aller Funkgeräte und Artikel
Ausgabe der gesamten Funkgeräte und Artikel erfolgt im Bezirk Ried
Für die Ausgabe wird vom LFK ein Bewerb im syBOS angelegt
  ca. 1 Woche vor der Übergabe
  Eine Anmeldung für jede Feuerwehr ist erforderlich.
Bitte um pünktliche Einhaltung des ausgewählten Termin

## Slide 18: Stützpunkte
Die Umrüstung der Stützpunkte wird vom LFK erledigt!
Termin der Umrüstung wird nach Möglichkeit mit der Umrüstung im Bezirk eingetaktet
Funk und Umrüstung wird vom LFK durchgeführt, keine Kosten für Feuerwehr

## Slide 19: Technik und Betrieb

## Slide 20: Unterschiede analog/digital?
statt Kanälen werden Sprechgruppen verwendet
alle auf der gleichen Gruppe können miteinander reden – im ganzen Netz!
die Grundbedienung ist einfach
Die Netzabdeckung ist sehr gut sein (wie bereits in anderen Bundesländern und den „fertigen“ OÖ Bezirken)
Sprachqualität ist sehr gut!

## Slide 21: Was kann ich damit machen?
Österreichweite Verbindungen möglich
Organisationsübergreifende Kommunikation zu allen anderen BOS
Status senden
GPS Standort ermitteln
Hubschrauber direkt anfunken
Reichweitenerhöhung durch Repeater (Tiefgarage, usw. ….)
Viele Gruppen verfügbar
  Haupt, Ausweich 1-5, Sonder, VERA, BOS, KHD, usw.
abhörsichere Sprach- und Datenübertragung, der genaue Gesprächspartner wird im Display angezeigt, SDS senden,…

## Slide 22: Zwei Betriebsarten
TMO
  (trunked Mode - Netzmodus)
Gerät ist im Funknetz eingebucht
= Normalbetrieb
DMO
  (direct Mode - Direkt Modus)
Kein Netz erforderlich ! (Funkbetrieb wie jetzt auf 2m Funk)

## Slide 23: BOS Austria Netz Netzmodus (TMO: Trunked Mode Operation)

## Slide 24: Noch nicht verfügbare Sendeanlagen:
In folgenden Bereichen ist die Errichtung der Sendeanlagen noch nicht abgeschlossen:
  Es sind noch drei Standorte offen:
    Bereich Gurten
    Bereich Pramet
    Bereich Ried

## Slide 25: Netzabdeckung
erfahrungsgemäß sehr gute Funkversorgung!
„Indoor“ Versorgung nicht gesichert!
„Langläufer“ Stationen vorhanden!

## Slide 26: Netzmodus (TMO)
Schematische Darstellung!
MSO
(2x in Tirol)
mobile switching office
Der MSO koordiniert den Sprach- und Datenverkehr zwischen den Endgeräten und den Leitstellen über die Sendestellen.
LWZ

## Slide 27: Möglichkeiten der Kommunikation im TMO
Gruppenruf
Einzelruf
Telefonie
im Ausnahmefall über LWZ freigeschaltet!
Einer spricht, allen hören zu Gesprächsaufbau ca. 300ms
Wird nur in Funkzellen auf- gebaut, in denen sich auch Teilnehmer der Gruppe befinden
Punkt zu Punkt Geheimsprechen Wechselsprechen
Punkt zu Punkt Geheimsprechen Gegensprechen

## Slide 28: Einzelruf: was ist zu beachten?
ACHTUNG:
Führt man einen Einzelruf durch, ist man für die Zeit des Gespräches für andere Funkstellen auf der eigenen Sprechgruppe nicht erreichbar bzw. kann die parallel stattfindenden Meldungen nicht mithören.
Die beiden Funkgesprächspartner sind im Einzelruf völlig isoliert.
Die Erfahrung zeigt:
diese Funkstellen sind dadurch zeitweise überhaupt nicht erreichbar
anderen Funkstellen werden durch im Einzelruf geführte Gespräche wichtige Informationen vorenthalten
klar definierte Dienstwege zwischen Organisationen werden umgangen.

## Slide 29: Regeln zu Einzelruf
Grundregeln für den Einzelruf (Direktruf) mit anderen BOS
Die Organisationen und Behörden sind übereingekommen, dass der Einzelruf zwischen organisationsübergreifenden Funkstellen nur bei Gefahr in Verzug oder anderen dringenden Fällen verwendet werden darf.
Verwendung des Einzelruf (Direktruf) bei der Feuerwehr
Verwendung nur bei:
  sensiblen Daten (z.B. LM an Florian LFK, Einsatz mit tödlichem Ausgang etc.)
  Einzelruf an ein Funkgerät welches nicht auf der Hauptgruppe, Ausweichgruppe etc. steht (z.B. ein Fahrzeug hat bei einem Gruppenwechsel nicht umgeschaltet, aber per Einzelruf ist jedes Funkgerät erreichbar)

## Slide 30: ISSI (Individual Short Subscriber Identity) jedem Funkgerät ist eine eindeutige Nummer zugewiesen (vergleichbar mit Telefonnummer beim Handy)

## Slide 31: ISSI Struktur Feuerwehr Oberösterreich
Jedes Funkgerät hat eine im System eindeutige und nur einmal vergebene 8- stellig Rufnummer (ISSI).
Aufkleber seitlich am Funkgerät:
  Zuordnung Fahrzeug/Leitstellentechnik
  Zuordnung bei Verlust/Missbrauch
  Einzelruf

## Slide 32
0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1
Aufbau der ISSI Nummer
z.B. FF Winkl - Handfunkgerät
0 | Österreich | Länderkennung BOS
2 | Feuerwehr | Kennung Organisation
4 | Oberösterreich | Kennung Bundesland
3 | Zone (RI) | Zoneneinteilung lt. BMI
73 | FF Winkl | Einteilung lt. Rufnummernplan OÖLFV
91 | Handfunkfunkgerät | Kennung Funkgeräteart

## Slide 33
Die letzten beiden Stellen bezeichnen die Funkgeräteart:
Gemeindezahl ergibt sich aus dem Rufnummernplan für ÖOLFV
(jede Gemeinde bzw. Feuerwehr wurde einzeln betrachtet)
pro Gemeinde gibt es eine Nummer für alle Feuerwehren
Ausnahmen:
Feuerwehr ist sehr groß (viele Fahrzeuge)
in der Gemeinde gibt es mehr als 4 Feuerwehren
Betriebsfeuerwehren haben einen eigenen Nummernkreis
Aufbau der ISSI Nummer
Fixstation (Florian) | 00 bis 09
Mobilfunkgeräte | 10 bis 49
Handfunkgeräte | 50 bis 99

## Slide 34: SPRECHGRUPPEN
im Analogfunk hatten wir Kanäle…..
Im Digitalfunk haben wir
Sprechgruppen

## Slide 35: Sprechgruppen im Hauptordner des Bezirkes
FW-RI-HAUPT
FW-RI-AUSW 1
FW-RI-AUSW 2
FW-RI-AUSW 3
FW-RI-AUSW 4
FW-RI-AUSW 5
FW-RI-SONDER
BOS-RI
GE-RI
HS-MITTE
FW-BR-HAUPT
FW-GR-HAUPT
FW-SD-HAUPT
FW-VB-HAUPT
Keine Rotieren im Ordner, es gibt einen „Anfang“ und ein „Ende“
Dadurch kann die erste Gruppe (Hauptgruppe) immer leicht gefunden werden

## Slide 36: Bundesweite Sprechgruppen
Sind in ALLEN Geräten ALLER BOS programmiert!
BOS Austria (6 Gruppen)
z.B. BOS-AUT-05 Führungskommunikation bei bundesländerübergreifenden
Tunneleinsätzen
• BOS Bundesland (21 Gruppen, manche Gruppen sind „vorreserviert“, z.B. Tunnel ist BOS-OOE-20)
• BOS Bezirke
• HS- Hubschrauber Bezirke
• HS WEST / MITTE / OST

## Slide 37: BOS Bundesland (20 Gruppen)
Name der Sprech-gruppe | Zweck der Sprechgruppe: Führungskommunikation | potentielle Nutzer der Sprechgruppe
BOS-OOE-20 | Führungskommunikation Tunneleinsätze im Bundesland | alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BOS-OOE-19 | Führungskommunikation Einsätze mit ASFINAG | alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BOS-OOE-18 | Führungskommunikation Einsätze Alpinpolizei/ nichtpolizeiliche EO | alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BOS-OOE-17 | Führungskommunikation Einsätze mit ÖBB | alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BOS-OOE-01 bis BOS-OOE-16 | Führungskommunikation | alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

## Slide 38: Sprechgruppen HS

## Slide 39: GPS
GPS Funktion
Alle Geräte sind mit GPS ausgerüstet z.B. Statusmeldung „am Einsatzort eingelangt“ wird mit GPS-Daten versehen und im ELS eingetragen
KEINE „ÜBERWACHUNG“ durch LWZ !!!
die aktuellen Positionsdaten des eigenen Standortes können am Gerät abgelesen werden.

## Slide 40: Datenübertragung
Kurzmitteilungen (SDS - short data script)
Ähnlich wie bei Mobiltelefonen können Kurzmitteilungen übermittelt werden.
Statusmeldungen
Künftig werden Statusmeldungen verwendet

## Slide 41: Status
Taste | Verwendung
0 | Abgemeldet - Einsatzmittel nicht einsatzbereit
1 | frei Wache Einsatzbereit im FW-Haus
2 | frei Funk Einsatzbereit außerhalb FW-Haus
3 | *Ausfahrt (nur vom Mobilgerät im Fahrzeug, am Weg zum Einsatz)
4 | *am Einsatzort eingetroffen am Einsatzort
5 | *Sprechwunsch zur zuständigen Leitstelle im LSV
6 | *Alarmierungsauftrag an zuständige Leitstelle im LSV
7 | bedingt einsatzbereit Wache
8 | andere Wache
9 | bedingt einsatzbereit Funk
Jeweilige Zahlen-Taste länger (3 sek.) drücken
derzeit nur 5 und 6 in Verwendung!
ab neuem ELS: weitere Status

## Slide 42: Status
  TASTE 3: „Fahrzeug fährt aus“
  ersetzt nicht die F5 Taste oder die Ausfahrtsmeldung, jedes Fahrzeug setzt diesen Status (erst nach Update ELS aktiv)
Taste 4: „am Einsatzort eingelangt
  Fahrzeug ist am Einsatzort, jedes Fahrzeug drückt, GPS Position an Einsatzleitrechner
  Wie bisher:
  F5 Taste am WAS= Einsatz angenommen
    Ausfahrtsmeldung bei Prio. A Einsätzen!

## Slide 43: Sprechwunsch/Alarmierungsauftrag absenden
Sprechwunsch (Taste 5)
  Alarmierungsordnung beachten!
    Ausfahrtsmeldung nur bei Prio. A Einsätzen!
  oder
Alarmierungsauftrag (Taste 6)
  Drücken der Taste 5/6 für ca. 3 sec.
  Florian LFK meldet sich
  Mobilgerät
    Rufname Fahrzeug/Florianstation
  Handfunkgerät
    Feuerwehrname plus letzte zwei Stellen der ISSI

## Slide 44: Sprechwunsch und Alarmierungsauftrag
Alarmierungsauftrag ist ein höher priorisierter Sprechwunsch
wichtig bei Starklastfällen (Unwetter,…)
Vorteil:
  Disponent weiß sofort das es sich um einen Alarmierungsauftrag handelt
  alle in der Gruppe können das Funkgespräch mithören (AlSt. Erhöhung, Rettung, Polizei wird benötigt,…)

## Slide 45: Notruftaste im Netzmodus
Drücken der Notruftaste für ca. 3 Sec.
  Nur im Notfall betätigen!
  Notruf-Gespräch in den LSV
  Autom. Übertragung GPS Koordinaten
  Notrufmikrofon ein (kein PTT notwendig)
  Ruf mit höchster Priorität, in eigener Notrufgruppe
  Falls unbeabsichtigt gedrückt wurde – keinesfalls einfach ausschalten!

## Slide 46: Notruftaste im DMO
Drücken der Notruftaste für ca. 3 Sec.
  Nur im Notfall betätigen!
  Notrufmikrofon ein (kein PTT notwendig)
  Ruf mit höchster Priorität, in der DMO-Gruppe auf der das Gerät gerade steht
  Notruf wird an alle anderen Geräten auf dieser Gruppe gesendet und akustisch und optisch dargestellt
  Reichweiten begrenzt

## Slide 47: Sprachkommunikationsanlage der LWZ SKA
Ansicht der Bedieneinheit der LWZ

## Slide 48: Leitstellentechnik SKA

## Slide 49: DMO (Direktmodus - direct Mode)

## Slide 50: DMO Modus
Direktmodus – Funkgeräte nicht im Netz
Funktioniert auf einer Frequenz im Wechselsprechen
  Außerhalb des Netzes
  Bei schlechter Versorgung (z.B.: in Gebäuden)
  Bei Sender- bzw. Netzausfall
  Begrenzte Reichweite

## Slide 51: DMO
Direktmodus: DMO = „direct Mode“
Funkbetrieb ohne Funknetz!
Reichweite ähnlich Analogfunk
Benötigt keinerlei Infrastruktur
Notbetrieb falls Netz ausfällt
Funken in unversorgten Bereichen (Tiefgarage, Klamm, Hochgebirge,…)
Ersetzt den analogen „NOTFUNK“

## Slide 52: DMO Modus
Einsatzmöglichkeiten für den DMO Modus:
  Gruppenruf zwischen Endgeräten
  Übermittlungsverkehr
Übermittler
Keine direkte Verbindung

## Slide 53: Umschalten auf Direktmodus DMO
Umschalten auf DMO
(Schwarze Runde Taste auf der Seite unter der PTT-Taste länger drücken- 3 sec.)
    Sonderform des DMO: Notfunk FW:
      Kommunikation mit Florian LFK
      Eigene DMO Frequenz (Vergleichbar früher Kanal 1 Landesfrequenz)

## Slide 54: Ordner inkl. Gruppen im DMO
DMO-Gruppen: FEUERWEHR
FEUERWEHR 1
FEUERWEHR 2
BOS
FW OOE NOT (derzeit keine Verwendung)
RETTUNG 1
RETTUNG 2
POLIZEI 1
POLIZEI 2
EURO 1 bis EURO 10
SL/BMLVS
HUBSCHRAUBER

## Slide 55: Kommunikation mit deutschen Feuerwehren im DMO
Funkgeräte von Feuerwehren haben ebenfalls die EURO 1 bis EURO 10 in den Geräte
    Möglichkeit der Kommunikation im DMO mit deutschen Feuerwehren
    Deutsche Geräte müssen teilweise die BSI- Verschlüsselung deaktivieren

## Slide 56: Sonderformen (einmalige Kosten für Lizenz erforderlich) DMO-Repeater Mobilfunkgerät und Handfunkgerät

## Slide 57: Direktmodus-Repeater
Ein DMO Repeater dient zur Reichweitenerhöhung im DMO
nur ein Repeater pro DMO-Gruppe, sonst Störungen!
DMO
Repeater
Alle Geräte sind im DMO!
Bezirksschulung Flachgau
z.B. im AS-Einsatz!
Keine direkte Verbindung

## Slide 58: Repeater
Ein DMO Repeater dient zur Reichweitenerhöhung im DMO
nur ein Repeater pro DMO-Gruppe ist zulässig, sonst Störungen
DMO
Repeater
Alle Geräte sind im DMO!
Bezirksschulung Flachgau
Keine direkte Verbindung
Achtung: Wenn ein Funkgerät am Repeater eingebucht ist, kann es von einem
Gerät außerhalb des Repeaters nicht erreicht werden!
C ist also für A und B nicht erreichbar!
A
B
C

## Slide 59: Achtung Repeater!
Mehrere Repeater auf einer DMO-Sprechgruppe in Funkreichweite stören sich!
Pro DMO-Sprechgruppe darf nur ein Repeater in Betrieb genommen werden
Abstimmung mit EL erforderlich
Nur mit entsprechender Übung einfach zu bedienen
  Standort Test des Repeater bei Übungen zu empfehlen, um die Reichweite festzustellen bzw. ist oft auch kein Repeater erforderlich da die Reichweite im DMO ausreicht

## Slide 60: Notfunk DMO ersetzt Analog-Funk

## Slide 61: NOTFUNK im DMO
Vorteile:
gewohnte Geräte, kein Lagerproblem, Akkus sind in Betrieb, günstigere Umrüstung KFZ, usw.
das Analogfunksystem kann entfallen
nur ein Funksystem muss geschult, betrieben und erhalten werden.
schnellere Umstellung auf Digitalfunk, da das Analoge Funksystem „abgeschaltet“ wird.

## Slide 62: NOTFUNK im DMO
Wie funktioniert dieser Notfunk?
  es wird eine eigene DMO Gruppe „Frequenz“ eingeführt
    DMO-NOTFUNK FW
  bestehende Relaisstellen werden kostengünstig von 2m Funk auf DMO umgestellt

## Slide 63: Vorgehensweise bei Ausfall des Funknetzes für die Kommunikation mit Florian LFK
Umschalten auf DMO
(Schwarze Runde Taste auf der Seite unter der PTT-Taste länger drücken)
  Ordner Wechsel:
    DMO-Notfunk FW:
      Kommunikation mit Florian LFK
      Eigene DMO Frequenz (Vergleichbar früher Kanal 1 Landesfrequenz), (diese Frequenz ist aber derzeit noch nicht verfügbar!)

## Slide 64: Vorgehensweise bei Ausfall des Funknetzes für die lokale Versorgung
Umschalten auf DMO
    FEUERWEHR (Nur in Geräten der FW in Österreich)
    FEUERWEHR 1 (Auch in anderen BOS Geräten)
    FEUERWEHR 2 (Auch in anderen BOS Geräten)
    Drei FEUERWEHR DMO Frequenzen für ganz Österreich!

## Slide 65: DMO-NOTFUNK FW
Schematische Darstellung!
LWZ
DMO-FEUERWEHR
DMO-NOTFUNK FW

## Slide 66: 10 min. PAUSE
Umfrage zu den bisher behandelten Themen wird gestartet
danach
Geräte
Beschaffung
Servicecenter Digitalfunk
Sprechfunkordnung
Richtlinie Digitalfunk
Einsatztaktik
Praxis

## Slide 67: Wie und Wo kann ich Funkgeräte und das benötigte Zubehör kaufen?
Funkgeräte und das notwendige Zubehör können nur über das Modul Sybos-Beschaffung bestellt werden.
Alle Funkgeräte müssen in Oberösterreich nach einer Reparatur/ Nachbestellung in der Servicestelle Digitalfunk abgeholt werden (Versand nicht erlaubt!)
Funkgeräte können nur über die Servicestelle Digitalfunk bezogen werden!

## Slide 68: Servicestelle Digitalfunk im LFK „Programmierstraße“
    Alle Geräte (außer Exekutive) in OÖ werden über LFK programmiert, ins System eingebracht und ausgeliefert
Kontakt per Email bevorzugt: digitalfunk@ooelfv.at
    Anrufe bitte erst nach Einsichtnahme im Wiki…….
    Dann natürlich gerne!
    Bitte um Verständnis!

## Slide 69: Komponenten BBG-Ausschreibung
Paket Handfunkgerät
 MTP3550
TEA2 Software
Antenne
Lithium-Ionen Akku 1.700mAh
Reiseladegerät (nicht einsatztauglich!)
GPS-Funktion
ACHTUNG: Gürteltragevorrichtung (wird nicht vom Land finanziert)
Obligat: Kennzeichnungsring Feuerwehr „ROT“

## Slide 70: Komponenten BBG-Ausschreibung
Paket Mobilfunkgerät (kompakt)
 MTM5400
TEA2 Software
3 Meter Batterieladekabel
Handmikrofon
DIN Halterung
GPS-Funktion
Obligat: Zubehörstecker (muss extra angekauft werden)
EXTRA: Lautsprecher
Optional statt externem LS:
Lautsprechermikrofon

## Slide 71: Komponenten BBG-Ausschreibung
Paket Mobilfunkgerät (abgesetzt)
MTM5400 mit abgesetztem Bedienkopf
TEA2 Software
3 Meter Batterieladekabel
Handmikrofon
Montagebügel
Halterung für abgesetzten Bedienkopf
7 Meter Kabel für Verbindung Bedienkopf
GPS-Funktion
EXTRA: Lautsprecher, GPS Maus
Obligat: Zubehörstecker (muss extra angekauft werden)
Optional statt externem LS:
Lautsprechermikrofon

## Slide 72: Florianstationen
Bei den Florianstationen können nur abgesetzte Funkgeräte beschafft werden
  Der Zusätzlich benötigte DIN-Rahmen sowie der Rahmen für die abgesetzte Bedienung werden vom LFK angelegt
Keine Auswahl von Kompakt Gerät bzw. abgesetzt notwendig

## Slide 73: Zubehörstecker obligat!
Anschluss Lautsprecher
Zündungsplus
Ext. Mikrofone
PTT
Usw.
In ganz Oberösterreich gleich!

## Slide 74: Aktuelle News
Titan Handmikrofon wurde im Shop aufgenommen
  Nexus TP-120 Stecker
  Audio Einstellungen im Codeplug hinterlegt
Symbolbild!

## Slide 75: Artikel in SyBOS
KFZ-Lader, Antennen, Stecker usw. werden vom LFK in syBOS angeboten
Durch Masseneinkauf können attraktive Preise für die Feuerwehren erzielt werden.
  Zentraleinkauf durch LFK
Ex-geschütze Geräte:
  Ankauf nur, wo wirklich notwendig - Betriebe welche einen Ex-Schutz fordern
  Sehr hoher Preis

## Slide 76: Artikel in SyBOS
Der Rechnungsempfänger Gemeinde oder Dienstelle muss im Vorfeld ausgewählt werden
  Bitte im Vorfeld abklären
Funkgeräte
  Lagerorte müssen zugwiesen werden
  Jedes Funkgerät muss einzeln angelegt werden (ISSI Vergabe)
  Beim Funkgerät kann bereits notwendiges Zubehör hinterlegt werden

## Slide 77: Artikel im syBOS

## Slide 78: Artikel in SyBOS

## Slide 79: Artikel in SyBOS

## Slide 80: Florianstationen
Land OÖ finanziert ein Gerät
  Errichtung ist kein MUSS!
Warum Florian?
  Notfunkbetrieb! Später Anbindung WAS
Was ist notwendig bei bestehendem Florian?
  neue Antenne
  Antennenkabel? (Austausch, wenn länger als 30m oder mangelhafte Qualität)
  Mikrofon umbauen, usw…
  Umrüstungskosten nur mittels Besichtigung vor Ort bewertbar
  Angebote sollten unbedingt vergleichbar sein! z.B. Reisekosten?

## Slide 81: Antennen Florianstationen
Gute Außenantenne wegen Notfunk
Auch bei Ausfall/Wartung einzelner Basisstationen Empfang durch weiter entfernte Stationen möglich
Z.B. Kathrein K737003
  Kosten Antenne ca. € 100.-

## Slide 82: Blitzschutz und Antennen
Grundsätzlich ist jeder Funkmast nach entsprechender Norm zu erden!
Drei mögliche Arten zusätzlicher Blitzschutz:
  Blitzstromfeste Antenne, ist in syBOS erhältlich
  z.B. Procom CXL 70-1HD/...-PT
Robuste, blitzstromgeprüfte 0 dBd Rundstrahlantenne TETRA
Die Antenne wurde durch das Prüflabor der FH-Kiel nach den Anforderungen eines Blitzeinschlag der Kurvenform (10/350 μs Impuls/200kA gem. EN 61643-11,VDE 0855-300 und VDE 0185-305-114) zertifiziert.

## Slide 83: Blitzschutz und Antennen
  Überspannungsableiter
    Vorteil: sehr günstige Lösung (ca. € 100.-)
    Das Kabel wir beim Übertritt in das Gebäude montiert und mit dem Potentialausgleich verbunden
  Blitzfangstangen
    statische Probleme mit Funkmast möglich, schlechtere Funkversorgung, beeinträchtigt die Abstrahlung aller Antennen! Siehe Abbildung
Fang-stange

## Slide 84: Einfache Florianstation
Günstige Lösungen
Ladegerät, Akkus, Lautsprecher, DIN-Halterung integriert (ca. € 240.-)
Außenantenne einfacher Art
  Ausleger am Mastfuß der Sirene (=Kompromisslösung)
  Kleiner Extramast (=Kompromisslösung)
  Wandmontage Antenne (=Kompromisslösung)

## Slide 85: Meldung von Netzproblemen und Reparaturen
digitalfunk@ooelfv.at

## Slide 86: Wo finde ich die Servicestelle Digitalfunk im LFK Oberösterreich

## Slide 87: Richtlinien Funk inkl. Funksprechordnung
Richtlinien Funk – zu finden im wiki.ooelfv.at
  Betriebsregelungen Digitalfunk allgemein
  Errichtung Florianstation
  Betrieb Florianstation
  Funksprechordnung überarbeitet
  Handfunkgerät Funkrufname z.B. Schwanenstadt 51
  Funkrufnamen Praxis: vorzugsweise taktische Bezeichnungen verwenden
    GRKDT, Lotse, Maschinist,…

## Slide 88: Weitere Informationen auf www.ooeflv.at
WIKI

## Slide 89: Sprechgruppen im Einsatz
  Standardmäßige Verwendung der Bezirks-Hauptsprechgruppe FW-RI-HAUPT bei jedem Einsatz
    jeder Einsatz wird also auf der jeweiligen Haupt-Gruppe des Bezirkes abgewickelt
    Umschalten nur nach Aufforderung durch den EL
      Außer bei: Starklastfällen (Sturm, Hochwasser,…) Großbränden, usw. selbständiges Umschalten

## Slide 90: Vorteile bei Verwendung der Bezirks-Hauptgruppen
  nach dem Einschalten steht das Funkgerät immer auf der jeweiligen Bezirks Hauptgruppe
  keine neue Hürde durch (mehrfaches) Umschalten der Gruppe
  einfache, schnelle (und gewohnte!) Handhabung für die Einsatzkräfte
  vergleichbar mit Bezirkskanal im Analogfunk!

## Slide 91: Zu beachten bei Verwendung der Hauptgruppe
Einsätze mit eher wenig Funkverkehr
  VU Eingeklemmt, Personenrettung, TE, Brand klein,…
  (Funkverkehr ist meist nur in der Anfangsphase intensiv)
somit sind mehrere Einsätze gleichzeitig möglich
Ortsnamen nicht vergessen! (Einsatzleiter A-Dorf)

## Slide 92: Zu beachten bei Verwendung der Hauptgruppe
  bei größeren Einsätzen muss ev. auf eine andere Gruppe umgeschaltet werden (wie z.B. bisher auf die Ausweichfrequenz)
  alle Einsatzkräfte auf dieser Gruppe können miteinander österreichweit kommunizieren!
    Vorteil: keine Reichweitenbegrenzung
    Nachteil: mehrere verschiedene Einsätze im Bezirk können sich gegenseitig stören

## Slide 93: Welche Ausweichgruppe ist zu Verwenden?
  Jeder Abschnitt verwendet die dem Abschnitt entsprechende Ausweichgruppe
  Jede Ausweichgruppe kann jedoch bei Bedarf von jedem Abschnitt verwendet werden
  größerer Einsatz, mehrere Einsätze gleichzeitig
  Einsätze Abschnitts Übergreifend
  Verwendung der dem Abschnitt entsprechenden Ausweichgruppe auch bei:
  Übungen, Funkübungen (finden immer auf einer Ausweichgruppe statt)
  Im Starklastfall selbständige Auswahl der Gruppe (Sturm, Hochwasser,…)
  …

## Slide 94: Welche Ausweichgruppe ist zu Verwenden?
  Bezirk Ried im Innkreis
1. AB Ried-Nord FW-RI-AUSW 1
2. AB Ried-Süd FW-RI-AUSW 2
3. AB Obernberg FW-RI-AUSW 3
4. Reserve. FW-RI-AUSW 4
5. Reserve. FW-RI-AUSW 5
Jede Ausweichgruppe kann bei Bedarf von jeder FW genutzt werden - kein Besitzanspruch!

## Slide 95: Funkruf-namen Aktuelle Version in kürze im WIKI!!

## Slide 96
Funkruf-namen Aktuelle Version im WIKI!!

## Slide 97: Was es noch mit den neuen Digitalfunkgeräten einzuhalten gilt

## Slide 98: Verschleppung von Sprechgruppen
Gruppenverschleppung: die Verwendung vieler verschiedener (unnötiger) Sprechgruppen an einem Einsatzort
  belastet das System
  Kommunikation der eingesetzten Einsatzkräfte wird behindert!
  Die Verschleppung von Sprechgruppen ist im LFK jederzeit nachvollziehbar!
  Protokollierung im MSO

## Slide 99: Lauschen verboten!
Verboten: Mithören von Einsätzen, an denen man nicht beteiligt ist!
  z.B.: Großbrand in Niederösterreich
  Interessanter Einsatz im Bezirk XY
  Tunnelbrand in Salzburg, usw……
Sehr einfach nachvollziehbar im LFK!

## Slide 100: Antennen
Wendelantenne λ/4
Antennenstab mit 11 cm
Sehr geringe Dämpfung beim Tragen am Körper (z.B.: Brusttasche)
Kurzantennen sind nicht zugelassen!
Starke Dämpfungswerte
Keine ausreichende Versorgung mit geringerer Funkabdeckung (z.B.: Gebäude, Garagen)

## Slide 101: Antennen KFZ
Neufahrzeuge: Kombiantennen mit GPS-Sockel und Tetra-Strahler verwenden!
Nachrüstungen
  oft durch Tausch Antennenstab möglich
  GPS Empfänger auf Armaturenbrett oder Windschutzscheibe

## Slide 102: Geräteverlust
Verlorene Geräte sofort melden, es wird über LFK vorübergehend gesperrt
  Wird es wieder gefunden, so kann es wieder aktiviert werden
Bei totalem Verlust (z.B: Diebstahl, in das Wasser gefallen) wird das Gerät dauerhaft aus dem Netz entfernt – Verlustanzeige notwendig
Verantwortung über die Geräte liegt bei der jeweiligen Feuerwehr!!!

## Slide 103: Einsatztaktik Digitalfunk Beispiel Brandeinsatz

## Slide 104: Einsatzablauf am WAS unverändert! Nur das erst Ausrückende Fahrzeug macht die Ausfahrtsmeldung – siehe Alarmierungsordnung Punkt 1.3

## Slide 105: Einsatzablauf Digitalfunk
Die Status 3 und 4 sind erst ab Ertüchtigung des Einsatzleitsystems verfügbar
Unverändert: LAGEMELDUNG machen!

## Slide 106: Beispiel Brandeinsatz
LF
1 x KDOF
2 x TLF
4 x (K)LF

## Slide 107: Beispiel Brandeinsatz
Einsatzleiter
  Führungsfunk - TMO Bezirk Haupt oder Bezirk Ausweich 1-5
  KDOF übernimmt ELST Führungsfunk -TMO
1. TLF übernimmt Innenangriff
  GRKDT übernimmt AS-Funk - DMO  Verantwortlich
  ME kann Führungsfunk übernehmen

## Slide 108: Beispiel Brandeinsatz mit Einsatzabschnittsleiter (EAL)
2. TLF übernimmt Außenangriff
  GRKDT übernimmt Führungsfunk
  Mündliche Kommunikation mit Mannschaft
  AS-Trupp geht in Verantwortungsbereich 1. TLF über.
Wenn notwendig:
1 x EAL für Wasserversorgung
  EAL auf Bezirk Ausweich 1-5
  ME kann Führungsfunk übernehmen

## Slide 109
LF
LF
1.TLF
2.TLF
LF
LF
1. Trupp
2. Trupp
3. Trupp
KDO
DMO
Direkt-Mode
TMO
Trunk-Mode
„Netzbetrieb“
Bezirk Haupt
TMO
Trunk-Mode
„Netzbetrieb“
Bezirk Ausweich
Bei Bedarf: EAL

## Slide 110
LF
LF
1.TLF
2.TLF
LF
LF
1. Trupp
2. Trupp
3. Trupp
KDO
DMO
Direkt-Mode
TMO
Trunk-Mode
„Netzbetrieb“
Bezirk Haupt
Kanal 2
Bezirk
Kanal 3
70 cm
…
Kanal 3
…
Bei Bedarf: EAL

## Slide 111: Praktischer Teil

## Slide 112
Bitte kontrollieren
Kontrollieren:
  Gürtelclip vorhanden
  Kennzeichnungsring rot vorhanden
  ISSI-Etikette am Funkgerät stimmt mit dem Alias im Display überein
  Achtung:
  Den silbernen Aufkleber am Funkgerät nicht entfernen oder überkleben!
  Funkgeräte nicht „zusammentauschen“, jedes Funkgeräte ist genau der Feuerwehr zugewiesen!

## Slide 113
Einschalten/ Ausschalten des Handfunkgerätes MTP 3550
  Taste ca. 3 sec. Drücken

## Slide 114: Tastensperre
Sperren/ Entsperren durch Drücken der Taste Menü und danach Stern.
Auto. Tastensperre, Änderung unter Menüpunkt Sicherheit möglich

## Slide 115: Beschreibung Display Handfunkgerät MTP 3550
1
2
3
Ausgewählte Ordner
Ausgewählte Sprechgruppe
Alias
3
1
2

## Slide 116
Heimatgruppe einstellen: = Startgruppe nach dem Einschalten
  Muss bei jedem Gerät bei der Erstinbetriebnahme einmalig eingestellt werden
2
3
6
5
Mit der Pfeiltaste einmal nach unten drücken
1
4

## Slide 117
Homebutton
  Homebutton: grünen Knopf auf der linken Seite über der PTT länger drücken, Gerät schaltet auf Heimatgruppe
  Heimatgruppe=FW-XX-HAUPT

## Slide 118
Gruppe wählen im aktuellen Ordner
Durch das Drehen des mittleren Drehschalter, können die Sprechgruppen im Ordner ausgewählt werden.

## Slide 119: Ordner Wechsel im TMO
2
3
4
5
1

## Slide 120: Ordner Wechsel im DMO
2
3
1

## Slide 121: Sprechwunsch/Alarmierungsauftrag absenden – NUR IM TMO!!!
Sprechwunsch (Taste 5)
Alarmierungsauftrag (Taste 6)
  Drücken der Taste 5/6 für ca. 3 sec.
  Florian LFK meldet sich
    Mobilgerät=Rufname Fahrzeug/Florianstation
    Handfunkgerät=Rufname Feuerwehr

## Slide 122: Einzelruf im TMO
„Läutet“
Gerät ausgeschalten
2
1

## Slide 123: GPS Position am Funkgerät ablesen
2
3
1
2
Durch drücken von „Aktual.“, wird die Position immer aktualisiert

## Slide 124: SDS versenden
Ein versenden von SDS ist nicht an die Gruppe möglich!!!!
Es kann immer nur eine SDS an ein Endgerät verschickt werden (ausgenommen Leitstelle im LSV)

## Slide 125: SDS versenden
2
1
3
4
5

## Slide 126: Repeater am Handfunkgerät Einschalten (nur mit der notwendigen DMO-Repeater Lizenz möglich!)
Es darf immer nur ein Repeater in Betrieb genommen werden !!!
Diesen Menüpunkt gibt es nur dann, wenn die Lizenz Repeater programmiert wurde-kostenpflichtig
1
2
3
4

## Slide 127
Einschalten/ Ausschalten des Handfunkgerätes MTP 3550
  Taste ca. 3 sec. Drücken

## Slide 128
Praxis mit dem Motorola
MTM 5400

## Slide 129
Beschreibung Display Mobilgerät MTM 5400
02472411
1
2
3
4
Ausgewählte Ordner
Ausgewählte Sprechgruppe
Alias
ISSI
4
3
1
2

## Slide 130: Repeater am Mobilfunkgerät aktivieren
Es darf immer nur ein Repeater in Betrieb genommen werden !!!
Diesen Menüpunkt gibt es nur dann, wenn die Lizenz Repeater programmiert wurde-kostenpflichtig
1
2
3
4

## Slide 131
Schulungen, Übungen, erste Einsätze können jetzt starten…..
Viel Erfolg beim Einsatz mit dem neuen Digitalfunk!

## Slide 132
Danke für die Aufmerksamkeit